# Software MPR-SW

# Monitoreo e Informes

# Manual del usuario

## Indice

Indice	1

Aplicación	2

Glosario:	2

1. Configuración básica	2

2. Menú Configuración	3

2.1. Definir Regiones (Define Regions):	3

2.2. Definir Dispositivos (Define Devices):	4

Hacer clic en el menú “Configuration” y luego	4

2.3. Definir Usuarios (Define Users):	5

2.4. Definir Puerto (Define Port):	6

2.5. Definir Alarmas (Define Alarms):	8

2.6. Definir Tarifas (Define Tariff):	10

2.7. Detección del dispositivo (Device Detection):	10

Primeramente hacer clic en el menú	10

2.8. Diagnósticos (Diagnostics):	12

3. Menú Menu	12

3.1. Vista del panel frontal (Front panel view):	12

3.2. Vista de Tabla (Table View):	13

3.3. Parámetros del Dispositivo (Device Parameters):	14

3.4. Registro de Datos (Data Log):	15

3.5. Informe de Energía (Energy Report):	17

3.6. Informe de Compensación (Compensation Report):	17

3.7. Informe de Gastos (Expense Report):	18

3.8. Informe total del dispositivo (Raw Device Report):	19

3.9. Registro de alarma (Alarm Log):	21

3.10. Alarmas Definidas por el Usuario (User Defined Alarms):	23

3.11. Borrar Todos los Registros (Clear All Logs):	23

3.12. Lista de Incomunicación (No Communication List):	23

4. Menú Programa	24

4.1. Cambiar contraseña (Change Password):	24

4.2. Parámetros (Parameters):	24

## Aplicación

MPR-SW puede usarse con los siguientes modelos de instrumentos:

- Analizadores de armónicos: MPR-63.

- Analizador de redes: MPR-53S, MPR-53SD.

- Regulador de potencia reactiva: RAQxxx-x.

## Glosario:

Transmisor (Maestro): Envía datos

Receptor (Esclavo): Recibe datos

Paridad: Método de control de errores usado en comunicación serie. Es usado por byte de dato, Puede ser Ninguno (None), Par (Even), Impar (Odd).

Baud Rate (Bit por segundo): Números de bits transmitidos por segundo.

Protocolo de información: Se trata de todas las reglas de las tramas y orden de los datos que se indican durante una transmisión. Un protocolo que es usado en la industria y  comunicaciones seriales es el protocolo MODBUS.

## 1. Configuración básica

Parámetros del MPR-SW para el monitoreo básico

El usuario solo necesita definir el dispositivo y el puerto para una aplicación básica.

Sírvase de seguir los pasos siguientes para una correcta configuración:

- Instale el software mediante el archivo ejecutable suministrado (monousuario) o través del CD suministrado (multiusuario).

- Ejecutar el programa.

- Introducir el número serial (Serial Key), impreso en la cubierta del CD de instalación, cuando se solicite (solo en el caso multiusuario).

- Escribir el nombre de usuario “admin” y no escriba ninguna contraseña (configuración por defecto).

- Definir el/los dispositivos. La ID Modbus debe ser única para cada dispositivo.

- Defina los puertos: El valor de “COM Port” activado se debe chequear en el administrador de dispositivos de MS Windows.

Nota: Las definiciones más importantes están en los apartados “Definir puertos” y “Definir dispositivos”.

## 2. Menú Configuración

### 2.1. Definir Regiones (Define Regions):

Hacer clic en el menú “Configuration” y luego seleccionar el submenú “Define Regions”. Se abrirá la ventana “Define Regions”. Los dispositivos y usuarios pueden ser agrupados en regiones. Haga clic con el botón derecho en un espacio en blanco y seleccione “Modify”. Complete los campos en blanco en la ventana que aparece y haga clic en “Modify” para terminar. Si hay una región definida, esta aparecerá por defecto al ejecutar la acción anterior. En caso de que haya más de una región se debe hacer clic con el botón derecho sobre la región a modificar. Si selecciona la opción “New” en el menú contextual creará una nueva región.

La creación de una nueva región puede terminarse completando una identificación (Region ID), una descripción de la región creada (Description) y un nombre de usuario válido (Username).

### 2.2. Definir Dispositivos (Define Devices):

### Hacer clic en el menú “Configuration” y luego

seleccionar el submenú “Define Devices”. Se abrirá la ventana “Define Devices”. Para agregar o modificar un dispositivo hacer clic con el botón derecho y seleccionar “New” o “Modify” respectivamente.

Al seleccionar la opción “New” o “Modify” una nueva ventana aparece donde se observan los parámetros a configurar:

Device Name (Nombre del dispositivo):  Escribir un nombre descriptivo, no es obligatorio.

Description (Descripción):  Escribir una breve descripción general.

Device Type (Modelo del dispositivo):  Ingresar el modelo correcto del dispositivo a usar.

Region ID (Identificación de región):  Seleccionar una región ya definida. REGION 1 está seleccionada por defecto.

Port (Puerto):  Seleccionar un puerto configurado (ver sección Definir Puerto).

Hardware type (Tipo de hardware):  Aparecerá por defecto MODBUS

Modbus ID (Identificación Modbus):  Debe ser un único número coincidente con el número definido en el dispositivo.

### 2.3. Definir Usuarios (Define Users):

Hacer clic en el menú “Configuration” y luego seleccionar el submenú “Define Users”. La ventana “Users Defines” aparecerá.

En forma similar a las anteriores definiciones, abriendo el menú contextual se puede crear, modificar y copiar nuevos usuarios. Al seleccionar la opción “New” o “Modify” se

abrirá una nueva ventana, donde se establecen el nombre de usuario, la contraseña y la posibilidad de determinar si el usuario tiene derecho de administrador o no. En la columna “A” aparecen con un asterisco los usuarios que poseen permiso de administrador. En caso de no usar contraseña se debe dejar en blanco el espacio.

El usuario creado por defecto es “admin” sin contraseña. Las contraseñas introducidas no distinguen mayúsculas de minúsculas. Un usuario sin derecho de administrador no puede acceder al menú “Configuration”.

Nota: En algunas versiones de MPR-SW la posibilidad de completar las columnas E-mail y Pager # no esta disponible.

### 2.4. Definir Puerto (Define Port):

Hacer clic en el menú “Configuration” y luego seleccionar el submenú “Define Ports”.

En la ventana que aparece se observa un puerto creado por defecto. Haciendo clic con el botón derecho y seleccionando “Modify” del menú contextual se accede a la ventana de configuración de dicho puerto. En caso de querer definir otro puerto se debe seleccionar la opción “New”.

En la ventana de configuración encontraremos dos secciones, Serial y TCP/IP, además del espacio para nombrar el puerto de conexión Port ID.

En la sección serial disponemos de los siguientes parámetros principales a configurar:

 COM Port:

Determina el puerto de la computadora donde físicamente esta conectado el conversor que comunica a los dispositivos. Debe ser el mismo que se configura automáticamente por el controlador del conversor. Esto se puede comprobar accediendo al Administrador de dispositivos de Windows, dentro de Puertos (COM & LPT) y observando en RS485 <-> USB que puerto COM esta asociado.

Nota: El conversor debe estar conectado en algún puerto de la computadora para que el Administrador de dispositivos lo reconozca.

 Baud rate:

Aquí se coloca la velocidad de transmisión de datos en bps.

El resto de los parámetros no se pueden cambiar. Los mismos, al igual que el valor de Baud rate deben ser iguales a los configurados en el o los dispositivos a conectar. Para más información sobre esto último referirse al manual del equipo en particular.

### 2.5. Definir Alarmas (Define Alarms):

Hacer clic en el menú “Configuration” y luego seleccionar el submenú “Define Alarms”. Aparecerá la ventana donde se muestra la lista de alarmas definidas.

La primera vez aparecerá una ventana vacía, haciendo clic con el botón derecho aparece el menú contextual donde se selecciona “New” para definir una nueva alarma.

 Line # (Número de fila):  Define la posición en la lista.

 Device ID (Identificación del dispositivo):  Se debe seleccionar un dispositivo definido.

 Parameter (Parámetro):  Se establece el parámetro eléctrico a monitorear a los efectos de alarma.

 Description (Descripción):  Puede escribirse cualquier descripción particular.

 Check Type (forma de chequeo):  Se define si la alarma debe iniciarse por un valor mayor, menor o igual al definido en el valor de alarma.

 Alarm Value (Valor de alarma):  Se indica aquí el valor límite a partir del cual se indicará la alarma.

 Min Value (Valor mínimo):  Valor mínimo que se mostrará en el indicador gráfico (ver “User Defined Alarms”).

 Max Value (Valor máximo):  Valor máximo que se mostrará en el indicador gráfico (ver “User Defined Alarms”).

 Hysteresis (Histéresis):  Valor por debajo o por arriba del valor de alarma a partir del cual se apagará la misma, dependiendo de la forma de chequeo.

 Unit (Unidad):  Permite establecer que los valores indicados son múltiplos de 103 (k) o múltiplos de 106 (M).

Nota: Las alarmas solo se pueden configurar para dispositivos que admitan esa función en forma particular.

### 2.6. Definir Tarifas (Define Tariff):

Hacer clic en el menú “Configuration” y luego seleccionar el submenú “Define Tariff”. En la ventana que aparece se observan 8

diferentes períodos de tiempo para los días entre semana, el día sábado y el día domingo que pueden ser asociados a cuatro tarifas diferentes. Las tarifas ingresadas y la información de costos serán referenciadas en “Expense Report” dentro de “Menu”.

Haciendo doble clic sobre “Sábado” o “Domingo” se pueden cambiar de día.

### 2.7. Detección del dispositivo (Device Detection):

### Primeramente hacer clic en el menú

“Configuration” y luego seleccionar el submenú “Stop Server”. Ahora se puede ir al submenú “Device Detection” dentro de “Configuration”. En la ventana que aparece seleccionar el nombre del puerto donde se encuentra conectado el dispositivo.

Luego hacer clic con el botón derecho sobre la lista vacía y seleccionar “Start search” (comenzar búsqueda). Aparece una ventana que pregunta el número de Modbus ID por donde empezará la búsqueda y luego aparecerá otra ventana donde se indica el número final Modbus ID, definiéndose así el intervalo de búsqueda. Una vez finalizada la búsqueda se visualizará los dispositivos detectados.

Una vez con los dispositivos detectados en la lista es posible acceder a la modificación o exportación mediante el menú contextual que se accede haciendo clic con el botón derecho.

En el caso de seleccionar la opción “Export” se abrirá una ventana donde se brinda la posibilidad de guardar los datos en formato CSV.

### 2.8. Diagnósticos (Diagnostics):

Hacer clic en el menú “Configuration” y seleccionar el submenú “Diagnostics”. En la ventana emergente el usuario puede observar el estado de comunicación con el puerto seleccionado.

## 3. Menú Menu

### 3.1. Vista del panel frontal (Front panel view):

Hacer clic en el menú “Menu” y luego seleccionar el submenú “Front Panel View”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el dispositivo cuyo panel se quiere mostrar.

Una vez abierta la ventana del panel, se podrá interactuar con los botones que aparecen en el gráfico en forma similar a como se procede con el panel del dispositivo monitoreado.

### 3.2. Vista de Tabla (Table View):

Hacer clic en el menú “Menu” y luego seleccionar el submenú “Table View”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el dispositivo cuya tabla de parámetros se quiere mostrar.

Luego aparecerá la tabla del dispositivo (la misma será variable según el dispositivo monitoreado).

### 3.3. Parámetros del Dispositivo (Device Parameters):

Hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “Device Parameters”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe indicar el dispositivo a configurar.

Luego aparecerá la ventana de configuración del dispositivo. En la misma encontraremos varias solapas, dependiendo del dispositivo conectado.

En la ventana podemos cambiar diferentes parámetros del equipo, como ser la hora (sincronizar con la hora de la PC), definir el tipo de red monitoreada, definir la relación de transformación del TI, entre otros parámetros que además se pueden configurar en el dispositivo mismo (referirse al manual del equipo).

### 3.4. Registro de Datos (Data Log):

Luego ir al menú “Menu” y seleccionar el submenú “Data Log”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre dispositivo del cual se registraran datos.

Una vez seleccionado el dispositivo aparecerá la ventana correspondiente. Se muestra una tabla vacía que será completada de acuerdo a la selección del usuario. En la parte superior aparecen 15 grupos de 1000 registros, donde cada uno se puede seleccionar en forma independiente para ser descargado desde la memoria del dispositivo a la PC. Para esto solo se selecciona el o los grupos a descargar y se hace clic en el botón “Start Download”. Una barra gráfica por debajo del botón mostrara el progreso de la descarga.

Una vez que los registros han sido descargados se pueden ser exportados a un archivo con formato CSV que luego puedo ser abierto en MS Excel por ejemplo.

Uso de la memoria del proceso de registro de datos:

Dependiendo del período de registro configurado en el dispositivo, la memoria del MPR63 completará el espacio disponible y comenzará nuevamente desde la primera posición.

Períodos de registro completo Si se define un registro cada 5 segundos la memoria se completará en un día.

Si se define un registro cada 1 minuto la memoria se completará en 10 días.

Si se define un registro cada 5 minutos la memoria se completará en 50 días.

Si se define un registro cada 15 minutos la memoria se completará en 150 días.

Nota: Mientras que el programa se encuentre conectado al dispositivo, los parámetros asignados son grabados cada 1 minuto a la PC desde el dispositivo.

### 3.5. Informe de Energía (Energy Report):

Hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “Energy Report”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre del dispositivo del cual se tomaran los datos, además de especificar el rango de tiempo dentro del cual se desea obtener la información.

Al hacer clic en el botón “OK” aparecerá la ventana de informe de energía.

### 3.6. Informe de Compensación (Compensation Report):

Hacer clic en el menú “Menu” y luego seleccionar el submenú “Compensation Report”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre del dispositivo a cuyo reporte se quiere acceder y el intervalo de tiempo de dicho informe.

Al hacer clic en el botón “OK” aparecerá la ventana de informe de energía.

### 3.7. Informe de Gastos (Expense Report):

Hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “Expense Report”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón. Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre del dispositivo a cuyo reporte se quiere acceder y el intervalo de tiempo de dicho reporte.

Al hacer clic en el botón “OK” aparecerá la ventana de informe de gastos.

### 3.8. Informe total del dispositivo (Raw Device Report):

Hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “Raw Device Report”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre del dispositivo cuyo informe se quiere obtener y el intervalo de tiempo de dicho informe.

Al hacer clic en el botón “OK” aparecerá la ventana correspondiente.

Los datos mostrados son los almacenados cada minuto en una base interna del programa cada vez que el dispositivo se encuentre conectado y el programa se encuentre en una sesión activa con dicho instrumento. Todos los datos mostrados pueden ser exportados a un archivo con extensión .csv que puede ser abierto, por ejemplo, en el programa MS Excel. Para esto último se debe hacer clic con el botón derecho sobre cualquier parte de la lista y seleccionar la opción “Export”.

#### Informe gráfico:

Todos los parámetros eléctricos medidos por el dispositivo seleccionado pueden ser representados en forma gráfica en función del tiempo haciendo clic en el botón “Graph” ubicado en la esquina superior derecha. Se puede seleccionar diez parámetros para ser representados.

Al hacer clic en el botón “OK” se muestra el gráfico correspondiente para cada parámetro seleccionado, todos en el mismo sistema de ejes.

#### Ajustes gráficos:

Se disponen de botones de acceso rápido en la barra de herramientas de la ventana gráfica. Las mismas se describen a continuación:

Zoom Previous: Para volver a la vista anterior

# Zoom Extents: Retorna a la vista por defecto

Pan: Permite mover las curvas graficadas en forma libre

Zoom Window: Realiza un acercamiento a una zona rectangular definida por el usuario

Zoom Dynamic: Permite realizar un zoom variando la graduación de la escala del eje correspondiente a la hora (eje x).

Cursor: Permite moverse libremente en la zona de las curvas indicando la fecha y hora correspondiente a cada posición horizontal.

Configure: Haciendo clic aquí se accede a otra ventana llamada “Chart Config”. En esta ventana pueden ser configurados la descripción de los gráficos, el formato de los números, el tipo de gráfico, el color de cada gráfico y los valores máximos y mínimos del eje y.

Abrir: permite importar datos desde un archivo con extensión .csv.

Guardar: Guarda una imagen en formato BMP de la vista gráfica actual.

Permite imprimir la vista actual de la gráfica.

### 3.9. Registro de alarma (Alarm Log):

Hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “Alarm Log”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se debe ingresar el nombre del dispositivo y la identificación de la región donde se encuentra dicho dispositivo, además de indicar el intervalo de tiempo del cual queremos obtener el registro de alarmas.

La ventana de las alarmas registradas aparecerá luego de hacer clic en “OK” en la ventana anterior. Una nueva ventana se abrirá donde se muestra todos los registros de alarmas en el intervalo de tiempo configurado.

Es posible borrar todas las alarmas almacenadas (en el instrumento) seleccionando la opción “Clear All Alarms” del menú contextual al que se accede haciendo clic con el botón derecho sobre la lista de alarmas.

### 3.10. Alarmas Definidas por el Usuario (User Defined Alarms):

Primeramente debe haber una Alarma Definida. Luego hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “User Defined Alarms”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se muestra gráficamente la variación del o de los parámetros seleccionados con alarma.

### 3.11. Borrar Todos los Registros (Clear All Logs):

Hacer clic en el menú “Menu” y luego seleccionar el submenú “Clear All Logs”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se pregunta si el usuario esta seguro de borrar todos los registros de la base de datos interna.

### 3.12. Lista de Incomunicación (No Communication List):

Hacer clic en el menú “Menu” y seleccionar el submenú “No Communicaction List”. Además el usuario puede acceder mediante la barra de acceso rápido haciendo clic en el botón . Aparecerá una ventana donde se muestran los dispositivos definidos que no pueden comunicarse con el software MPR-SW.

Abriendo el menú contextual haciendo clic con el botón derecho se accede a la posibilidad de reintentar la conexión haciendo clic en el submenú “Retry Now” o a la posibilidad de mostrar los dispositivos agrupados por las regiones definidas seleccionando “Show Regions”.

## 4. Menú Programa

### 4.1. Cambiar contraseña (Change Password):

Hacer clic en el menú “Program” y luego seleccionar el submenú “Change Password”. En la nueva ventana que aparece se puede definir una nueva contraseña.

### 4.2. Parámetros (Parameters):

Hacer clic en el menú “Program” y luego seleccionar el submenú “Parameters”. Aparecerá la siguiente ventana donde se configuran los parámetros del software según la computadora de monitoreo se encuentre en forma remota dentro de una red LAN o conectada directamente al o a los instrumentos. Además se definen en esta ventana las configuraciones para exportar los datos entre la base de datos interna y una base de datos externa.

#### Modo servidor (Server Mode)

Se define la PC como servidor en este menú. Antes de comenzar con la configuración, hacer clic en el menú “Configuration” y luego en el submenú “Stop Server”. Una vez finalizada la configuración, seleccione el submenú “Start Server”, en el menú “Configuration”, para iniciar la comunicación entre el programa y las terminales conectadas.

Si tiene conectado a la computadora directamente el adaptador que se comunica con los dispositivos, seleccione “Server” en “Program mode”.

Si los dispositivos están conectados a otra computadora (servidor) y deben monitorizarse mediante otra computador conectada a la misma red, seleccione “Client” en “Program mode”. En ese caso, es necesario conocer el IP del servidor y el número de puerto para completar los campos pertinentes. Como se observa en la siguiente figura, la computadora conectada al adaptador RS- 485/USB que comunica los instrumentos, opera en modo Servidor mientras que las demás lo hacen en modo Cliente. La opción “Server Name” solo se activa cuando se selecciona el modo cliente, debiéndose escribir aquí la IP de servidor establecido por el administrador del sistema. El número en “Port” debe ser 2121 tanto para el servidor como para las terminales.

La opción “Auto Export” permite exportar datos desde la base de datos interna del software a otras bases de datos conforme al intervalo de tiempo seleccionado en el parámetro “Report Interval”. Para utilizar esta opción, debe especificar el tipo de ODBC (SQL, Oracle, Dbase, Access) de la base de datos que será transmitida al administrador de ODBC de su computadora. Cuando selecciona la casilla “Auto Export” y pulsa el botón “Settings”, se abre el cuadro de diálogo “Data Link Properties”, en el que puede realizar configuraciones entre las bases de datos.

Cuando se hayan realizado todas las configuraciones en una computadora terminal o cliente, se debe cerrar MPR-SW y reiniciarlo.

Nota: Al iniciar el MPR-SW en una computadora cliente el MPR-SW en la computadora servidor debe estar iniciado y en el estado “Start Server”.