# Notas sobre la Barrera Infrarroja con Pie

# Pasco ME-9204B

## Introducción

El modelo de Barrera Infrarroja con Pie PASCO ME-9204B, presenta un cabezal infrarrojo con un haz infrarrojo angosto y una alta velocidad de respuesta que provee señales muy exactas de temporización.

Cuando el haz infrarrojo entre la fuente y el detector se halla bloqueado, la salida del infrarrojo está baja, y la luz indicadora LED (diodo emisor de luz) sobre la entrada está encendida. Cuando el haz no está bloqueado, la salida es alta y el LED está apagado.

El cable de montaje incluido con la Barrera Infrarroja con Pie se puede retirar de la unidad.

Uno los extremos del cable es un conector telefónico RJ12 (“ficha americana”) que se conecta a la toma modular RJ12 en el gabinete de la unidad mencionada.

El otro extremo del cable consiste en un plug estéreo de 6 ½ mm que se conecta a alguno de los dispositivos siguientes:

- Un timer compatible (ME-9206B, ME-9215B, ME-8930, ME-8932, etc)

- Una Interfaz PASCO con entradas digitales Science Workshop 500, 700 y 750, UI-5000, etc.

- Una interfaz PASCO PasPort a través del adaptador PS-2159.

El cabezal infrarrojo también incluye una pequeña nuez atornillada que sirve para sujetarla a la columna con pie.

## Características adicionales

La ranura que sobresale en el cuerpo del cabezal provee un asiento para unirla a la Super Polea ME-9450 de PASCO.

El cabezal infrarrojo, cuyo código como pieza individual es ME-9498A, puede ser montado en una columna estándar de ½” por medio de una nuez ajustable ME-8744. A tal fin es necesario quitar la nuez original y reemplazarla por la ME-8744. Gire el cabezal hasta obtener la mejor orientación y luego asegúrelo con la perilla de ajuste.

El cabezal de la barrera infrarroja puede ser conectado también a una Pista Dinámica PASCO con un soporte de montaje IDS (parte del kit de Barreras infrarrojas y complementos para usar con pistas y carritos PASCO ME-9471A). En este caso es necesario quitar la pequeña nuez original.

## Operación

- Encastre el cabezal de la barrera infrarroja en la varilla de soporte

- Posicione la barrera infrarroja de modo tal que el objeto a ser temporizado a pueda pasar través de la misma, interceptando el haz luminoso. (Vea la figura Barrera Infrarroja con Péndulo).

- Para minimizar errores de paralaje, pase el objeto lo más cerca del detector que sea posible , con trayectoria perpendicular al haz. Afloje el tornillo de la morsa para cambiar el ángulo o la altura de la barrera infrarroja.

- Enchufe la ficha telefónica RJ12 del cable de montaje en la toma telefónica de la muesca de la barrera infrarroja.

- Enchufe la ficha telefónica estéreo en el otro extremo del cable de montaje adentro del temporizador, cable adaptador o la Interfaz.

- Compruebe el funcionamiento de la barrera infrarroja observando el LED cuando el haz está bloqueado.

### NOTAS:

- La longitud real de un objeto que pasa través de la barrera infrarroja puede ser levemente diferente de la longitud observada por la barrera infrarroja.

- Para determinar la longitud efectiva, empuje el objeto a través de la barrera infrarroja, y mida la distancia recorrida por el objeto desde que el LED se enciende hasta que se apaga.

- Use esta longitud obtenida en lugar de la longitud real cuando deban realizarse cálculos. (Un cálculo típico es el de velocidad, en el que se debe dividir la longitud efectiva por el tiempo de obturación del haz).

- Un cable de extensión con plugs estéreo de 6 ½ mm, como la del modelo PASCO PI-8117, podrá utilizarse si se desea colocar la barrera infrarroja más lejos de la interfase o temporizador.

## Experimentos

Utilice las  guías de experimentos de los manuales que acompañan a los sistemas sobre los que desea efectuar mediciones.

A continuación encontrará los enlaces a algunos manuales de experiencias en los que interviene esta barrera:

- www.tecnoedu.com/Download/RielDeAire_Barreras_IR_y_Sensor_de_Fuerzas.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP05D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP10D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP15D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP20D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP24.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP26D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP36D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP37D.doc

- http://www.tecnoedu.com/Download/PascoP39.doc

## Especificaciones de la Barrera Infrarroja

- Transición ascendente (paso de no bloqueado a bloqueado): < 500 ns

- Transición descendente (paso de bloqueado a no bloqueado): < 50 ns

- Error de Paralaje: Para un objeto que pasa a 1 cm del detector, con una velocidad menor a 10 m/s, la diferencia entre la longitud real y la efectiva es menor a 1 mm

- Requerimientos de energía: 5 VCC +- 5% a 45 mA

- Fuente infrarroja: Pico a los 880 nm

- Pinout: Masa => anillo externo, +5Vcc tip, salida TTL anillo intermedio