# TP06: Cilindro de simple acción y compuerta Not

## Diagrama

## Montaje

## Ejemplo de aplicación

Frenar el llenado cuando se ha llegado al nivel determinado

Separar para descarte los envases que fueron llenados incorrectamente en una línea. Para que el cilindro actúe, debe cumplirse la condición de que simultáneamente se haya detectado presencia de un envase y que este no alcanzó el nivel correspondiente.

## Funcionamiento esperado